## Slide 1
第二章 总结
数据可区分为数值型数据和非数值型数据。
根据基数和位的权数可将数据表示成二进制数（基数R为2），八进制数（基数R为8），十六进制数（基数R为16）等。数制之间可根据基数和位的权数实现相互之间的转换。
数的表示单位是位、字节和字。
定点表示法和浮点表示法可实现数据的有效表示，可根据精度及表示范围的不同采用不同的表示方法。
带符号数的表示要注意符号的表示方法和小数点的位置。

## Slide 2
第二章 总结（续）
计算机中数的表示方法有四种：原码表示法、补码表示法、反码表示法、移码表示法。
十进制的数据表示方法有：有权码（2421码、4311码、8421码等）和无权码（余3码、格雷码等）
英文字符采用ASCII码。
汉字的编码有输入码、内码、字型码等。
主要的数据校验码有：奇偶校验码、循环冗余校验码和海明校验码等。

## Slide 3
第二章 教学要求
掌握数据的定点格式，定点整数的表达范围，有符号数和无符号数
掌握浮点格式的表达，熟悉浮点数的规格化，掌握规格化单精度浮点数（IEEE754）与实数的相互转换
理解真值和机器数，掌握定点整数的补码、反码、原码和移码表示法
掌握BCD码、ASCII码的编码规律，理解小端方式和大端方式的存储特点
区别汉字输入编码、机内码、字模码和汉字交换码
理解检验码的作用，掌握奇偶校验以及检错能力

## Slide 4
第二章 教学要求
理解补码的加法运算和减法运算规律
熟悉溢出的概念，理解上溢（正溢）和下溢（负溢）的概念以及符号位检测方法
了解内部总线和外部总线、单向总线和双向总线的概念
理解浮点加减法的操作过程，了解其中对阶、规格化、舍入处理的作用
熟悉IEEE754标准的舍入处理方法

## Slide 5
第二章 典型习题讲解

## Slide 6
题 2-1：写出下列各整数的原码、反码、补码和移码。
8位二进制数， MSB最高位(符号位)，LSB最低位。
加试一题：
[-128]原=？ [-128]反=？ [-128]补=？ [-128]移=？
解：
[-35]原=？ [-35]反=？ [-35]补=？ [-35]移=？
[-127]原=？ [-127]反=？ [-127]补=？ [-127]移=？
[-1]原=？ [-1]反=？ [-1]补=？ [-1]移=？

## Slide 7
[-35]原=1 0100011
[-35]反=1 1011100
[-35]补=1 1011101
[-35]移=0 1011101
[-128]原=?
[-128]反=?
[-128]补=1 0000000
[-128]移=0 0000000
[-127]原=1 1111111
[-127]反=1 0000000
[-127]补=1 0000001
[-127]移=0 0000001
[-1]原=1 0000001
[-1]反=1 1111110
[-1]补=1 1111111
[-1]移=0 1111111

## Slide 8
把十进制数－33.625转换为二进制数的表示形式。
例如: （－33.625）10=（－100001.101）2 ？？？
十进制 余数 二进制 十进制小数 二进制小数
33 100001. 0.625 0.101
/2 16 1 10000.1 ×2 1.25 1.01
/2 8 0 1000.0 ×2 0.5 0.1
/2 4 0 100.0 ×2 1.0 1.0
/2 2 0 10.0
/2 1 0 1.0
/2 0 1 0.1

## Slide 9
数值的机器码表示
机器数的形式：原码，补码，移码，反码 。
机器数： 计算机内部编码表示的数，称为机 器数(机器码)；
真 值： 机器数原来的数值称为真值；

## Slide 11
【反推导1】 已知[X]补=010011011，求X=?
解: X= 0×28 + 1×27 +0×26 +0×25 + 1×24
+1×23 +0×22 +1×21 +1×20
= 155
【反推导2】 已知[X]补=110011011，求X=?
解: X= －1×28 + 1×27 +0×26 +0×25 + 1×24
+1×23 +0×22 +1×21 +1×20
= －256+155= －101

## Slide 12
符号位“11”，表示未溢出， 故 X-Y = -00100
[X-Y]补 11 11100
题 2-6(2)：X=10111，Y=11011，求X-Y
解： [X]补=00 10111， [Y]补=00 11011
[X]补 00 10111
+ [-Y]补 11 00101
注意: 补码只有加法,没有 -[X]补
[-Y]补=11 00101

## Slide 13
【题 2-7】
解：数据是原码
[X]原=0 11011 [Y]原=1 11111
符号位单独处理
0⊕1=1
解：数据是补码
[X]补=1 00001 [Y]补=1 00101
算前求补器输出后
|X|=11111， |Y|=11011
符号位单独处理
1⊕1=0
X=11011，Y= －11111，用原码阵列乘法器求出X×Y的值。
X=－11111，Y= －11011，用补码阵列乘法器求出X×Y的值。

## Slide 14
1 1 0 1 1
× 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
[X×Y]原=11101000101
1 1 1 1 1
× 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
|X|×|Y| = 01101000101
算后求补器输出后 [X×Y]补=01101000101

## Slide 15
[BN]补
| BN |
|AN×BN|
[AN×BN]补

## Slide 16
浮点加减法运算操作流程
小阶加1
尾数右移1位
y变符号
x = 0?
z←x
加 法
是
是
否
图2.33 浮点加减运算操作流程
减 法
y = 0?
z←y
阶码相同?
z←另一数
尾数= 0?
否
尾数加法
（带符号）
z←0
尾数= 0?
尾数右移1位
阶码加1
尾数上溢
报告上溢
阶码上溢
否
尾数左移1位
阶码减1
报告下溢
阶码下溢
已是规格化
取指定位数，舍入处理
否
是
是
是
是
否
否
是
否
否
是
是
否
结 束
0操作数检查
对阶操作
尾数加减
结果规格化

## Slide 17: 题2-11 加法器的进位方式
参考 74181 ALU片内进位递推公式
令Yn= An·Bn Xn= (An⊕Bn)
C1=Y0+X0C0
C2=Y1+X1C1 =Y1+X1Y0 +X1X0C0
C3=Y2+X2C2=Y2+X2Y1 +X2X1Y0 +X2X1X0C0
C4=Y3+X3C3=Y3+X3Y2 +X3X2Y1 +X3X2X1Y0 +X3X2X1X0C0
（2.30）
Cn+1=Yn+XnCn
称Yn为4位进位加法链的进位产生函数。
称Xn为4位进位加法链的进位传递函数。
串行 并行

## Slide 18
加法器的位间进位从低位往高位逐位串行传送。
B’n-1
B’n-2
B’1
A0
Fn-1
OF
M=1减
C0
C1
C2
Cn-2
Cn-1
Cn
FA
FA
FA
FA
Bn-1
An-1
Bn-2
An-2
A1
B1
B0
……
…………
符号位
M=0加
方式控制M
……
Fn-2
F1
F0
图2.3 行波进位的补码加法/减法器
B’0
FA的左输入端 B’i=M⊕Bi
补码加法： M=0 B’i=M⊕Bi= 0⊕Bi= Bi
补码减法： M=1 B’i=M⊕Bi= 1⊕Bi=

## Slide 19: 串行加法器

## Slide 20: 并行加法器

## Slide 21: 2.1.2 数值数据的定点与浮点表示
2. 浮点数表示：
符号位 阶 尾 数
S
E
M
阶用移码，尾数用原码，规格化尾数为1.M，
个位的“1”为隐含位。
（4）IEEE754标准—浮点表示标准化
① IEEE754的浮点数格式

## Slide 22
2. 浮点数表示：
（4）IEEE754标准—浮点表示标准化
② 两种常用的IEEE754 浮点数据格式：
a.单精度格式(32位) :S为1位， E阶码8位，M为23位
E=(27-1)+e=127+e
N=(–1)S×2E–127 ×(1.M)
真值e=[–126, 127], 则E=[1, 254]
b. 双精度格式(64位):符号位S为1位，阶码11位，
M为52位。
规格化数为：
N=(–1)S×2E–1023 ×(1.M)
E= (210–1) +e=1023+e，
e表示数的范围是[–1022, 1023], 则E=[1, 2046]

## Slide 23
【例1 】x的754标准（41360000）16=（？）10
0100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000
S 阶码(8位) 尾数（23位）
解：指数 e ＝阶码－127
＝10000010 －01111111
＝00000011 ＝（3）10
1.M=1.0110110000000000000000＝1.011011
x ＝（－1）s×1.M×2e
＝（1.011011）×23
＝ 1011.011＝（11.375）10

## Slide 25
例3：
把十进制数－33.5转换为IEEE754标准的单精度规格化数的表示形式。
解: （－33.5）10=（－100001.1）2
=（－2101×1.000011）2
故规格化的浮点数：
S=1, E= 127 + 5 = 132=27+22=(10000100) 2,
1100 0010 0000 0110 0000 0000 0000 0000
C2060000H

## Slide 26
2．计算机的基本逻辑运算
按位求反，即求反运算使1变0，0变1。
若数x= x0x1x2…xn，则 。
逻辑运算 回顾
1．逻辑数
通常用“1”表示逻辑真，用“0”表示逻辑假的非数值数据。
（1）逻辑非（ ）运算
对两个数进行逻辑加，就是按位求它们的“或”，
若x= x0x1x2…xn，y= y0y1y2…yn，x∨y=Z= Z0Z1Z2…Zn，则 Zi=xi∨yi (i=0，1，2，…，n)。
（2）逻辑加（∨或+）运算

## Slide 27: 逻辑运算 回顾
（3）逻辑乘（∧或 · ）运算
对两数进行逻辑乘，就是按位求它们的“与”。
若x= x0x1x2…xn，y= y0y1y2…yn，若x∧y=Z=Z0Z1Z2…Zn，
则Zi=xi∧yi (i=0，1，2，…n)。
(4) 逻辑异（⊕）运算
若x= x0x1x2…xn，y= y0y1y2…yn，x⊕y=Z= Z0Z1Z2…Zn，
则 Zi=xi⊕yi (i=0，1，2，…n)。
对两数进行逻辑异，就是按位求它们的模2加。
解： ＝0100 x∨y＝1111 x∧y＝0001 x⊕y＝1110
【例】 设两数x=1011，y=0101，求 ，x∨y，x∧y，x⊕y。
2．计算机的基本逻辑运算

## Slide 28: 逻辑运算 回顾
3．逻辑运算的特点
① 按位进行，各位的结果互不牵连；所以无借位，
进位，溢出等问题；
③ 每一位都可看成一个逻辑变量。 所以无符号位，
数值位，阶码和尾数的区分。
② 运算简单；

## Slide 29
变量 | 机器数
shX1 | 
shX2 | 
iY1 | 
iY2 | 
flx | 
uintZ1 | 
uintZ2 | 

## Slide 30
变量 | 机器数
shX1 | FF FB
shX2 | FF F1
iY1 | FF FF FF FB
iY2 | FF FF FF F1
flx | C2 C4 C0 00
uintZ1 | FF FF FF F6
uintZ2 | FF FF FF 9E
变量 | 真值
shX1 | -5
shX2 | -15
iY1 | -5
iY2 | -15
flx | -98.375
uintZ1 | -10
uintZ2 | -98
答案

## Slide 31
作业
2-1
2-6(2)
2-7 (1) (2)
2-8(1)
2-9 (1)
2-11 (1)