## Slide 1: 第三章：存储系统
1 存储体系概述
2 主存储器
3 主存储器与CPU的连接
4 高速存储器
5 高速缓冲存储器Cache
6 虚拟存储器
7 外存储器

## Slide 2: 主存储器与CPU的连接
一、背景知识——存储芯片简介
二、存储器容量扩展的三种方法
三、主存储器与CPU的连接

## Slide 3: 一、背景知识——存储芯片简介
存储芯片的引脚封装

## Slide 4: 二、存储器容量扩展的三种方法
1、位扩展
  从字长方向扩展
2、字扩展
  从字数方向扩展
3、字位扩展
  从字长和字数方向扩展

## Slide 5: 1、位扩展
要求：用1K×4位的SRAM芯片  1K×8位的SRAM存储器

## Slide 6: 1、位扩展
容量= 210×8位
举例验证:
读地址为0 的存储单元的内容

## Slide 7: 图3.25 1MB RAM
8
I/O
……
A0
D0
7
I/O
6
I/O
5
I/O
4
I/O
3
I/O
2
I/O
1
1Mⅹ1
I/O
中 央
处理器
(CPU)
数据总线
地址总线
D7
A19
WE

## Slide 8: 1、位扩展
要点：
（1）芯片的地址线A、读写控制信号WE#、片选信号CS#分别连在一起；
（2）芯片的数据线D分别对应于所搭建的存储器的高若干位和低若干位。

## Slide 9: 2、字扩展
要求：
用1K×８位的SRAM芯片  2K×8位的SRAM存储器

## Slide 10: 2、字扩展
分析地址：
  A10用于选择芯片
  A9~A0用于选择芯片内的某一存储单元

## Slide 11: 2、字扩展
容量= 211× 8位
举例验证:
  读地址为 0的存储单元的内容
  读地址为 10 … 0 的存储单元 的内容

## Slide 13: 2、字扩展
要点：
（1）芯片的数据线D、读写控制信号WE#分别连在一起;
（2）存储器地址线A的低若干位连接各芯片的地址线;
（3）存储器地址线A的高若干位作用于各芯片的片选信号CS#。

## Slide 14: 3、字位扩展
需扩展的存储器容量为M× N位 , 已有芯片的容量为L× K位 (L<M,K<N)
用M/L 组 芯片进行字扩展;
每组内有N/K 个 芯片进行位扩展。

## Slide 15
存储器模块条 存储器通常以插槽用模块条形式供应市场。这种模块条常称为内存条。它们是在一个条状形的小印制电路板上，用一定数量的存储器芯片(如8个RAM芯片)，组成一个存储容量固定的存储模块。然后，通过它下部的插脚插到系统板的专用插槽中，从而使存储器的总容量得到扩充。
RAMBUS内存条
DDR 内存条

## Slide 16
常用的译码器电路： 3-8译码74138, 2-4译码74139

## Slide 17: 三、主存储器与CPU的连接
1、根据CPU芯片提供的地址线数目，确定CPU访存的地址范围，并写出相应的二进制地址码；
2、根据地址范围的容量，确定各种类型存储器芯片的数目和扩展方法；
3、分配CPU地址线。CPU地址线的低位（数量＝存储芯片的地址线数量）直接连接存储芯片的地址线；CPU高位地址线皆参与形成存储芯片的片选信号；
4、连接数据线、R/W#等其他信号线，MREQ#信号一般可用作地址译码器的使能信号。
5、需要说明的是，主存的扩展及与CPU连接在做法上并不唯一，应该具体问题具体分析
MREQ#---低电平时访问主存，高电平时访问I/O

## Slide 18: 例5－1
例5-1：设CPU有16根地址线，8根数据线，并用MREQ#作访存控制信号（低电平有效），用R/W#作读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列存储芯片：1K*4位SRAM；4K*8位SRAM；8K*8位SRAM；2K*8位ROM；4K*8位ROM；8K*8位ROM；及3：8译码器和各种门电路。
要求：主存的地址空间满足下述条件：最小8K地址为系统程序区（ROM区），与其相邻的16K地址为用户程序区（RAM区），最大4K地址空间为系统程序区（ROM区）。
请画出存储芯片的片选逻辑，存储芯片的种类、片数
画出CPU与存储器的连接图。

## Slide 20: 解题
第二步：选择芯片
  最小8K系统程序区←8K*8位ROM，1片
  16K用户程序区←8K*8位SRAM， 2片；
  4K系统程序工作区←4K*8位ROM， 1片。
第三步，分配CPU地址线。
  CPU的低13位地址线A12~A0与1片8K*8位ROM和两片8K*8位SRAM芯片提供的地址线相连；将CPU的低12位地址线A11~A0与1片4K*8位ROM芯片提供的地址线相连。
第四步，译码产生片选信号。

## Slide 22
问题：上述电路如做如下改动，是否可以达到题目所要求？

## Slide 23: 例5－2
例5-2： 设有若干片256K×8位的SRAM芯片，问如何构成2048K×32位的存储器？需要多少片RAM芯片？该存储器需要多少根地址线？画出该存储器与CPU连接的结构图，设CPU的接口信号有地址信号、数据信号、控制信号MREQ#和R/W#。
解：采用字位扩展的方法。
  SRAM芯片个数：2048K/256K ×32/8 = 32片
  每4片一组进行位扩展，共8组芯片进行字扩展
  片选：该存储器需要21条地址线A20～A0，其中高3位用于芯片选择接到74LS138芯片的CBA，低18位接到存储器芯片地址。
  MREQ#：作为译码器的使能信号。

## Slide 24
问题：上图中，32位CPU内存空间按8位编址，还是按32位编址？

## Slide 25
32位CPU，内存空间按8位编址存储器扩展
【例】 为80486 CPU设计一个存储器子系统，该存储器子系统包含16K×32b的RAM存储器和16K×32b的 ROM存储器。用SRAM电路4363实现RAM存储器，用EPROM电路27C128实现ROM存储器。
要求：RAM存储器的地址范围是00000H～0FFFFH，ROM存储器的地址范围是F0000H～FFFFFH。

## Slide 26
解：第一步，确定实现16K×32b RAM存储体所需要的SRAM芯片的数量。
因为每片4363提供16K ×4位的存储容量，所以实现64KB存储容量所需要的SRAM芯片数量是
SRAM数量= =8（片）
为了连接到32位数据总线上，必须将全部八片SRAM芯片（1#～8#）连在一起以形成16×32Kb RAM存储体。
第二步，确定实现16K×32b ROM存储体所需要的EPROM芯片数量。
由于每片27C128提供16K ×8位的存储容量，所以实现16KB存储容量所需要的EPROM芯片数量是
EPROM数量= =4（片）

## Slide 27
第三步，存储器芯片片选信号、写信号的产生及电路设计。

## Slide 28
第三步，存储器芯片片选信号、写信号的产生及电路设计。

## Slide 29
第四步，列出存储体地址分配表。

## Slide 30
第四步，列出存储体地址分配表。

## Slide 31
第五步，绘制存储器子系统的硬件连接图。
问题：图中，32位CPU内存空间按8位编址，还是按32位编址？

## Slide 32
第五步，绘制存储器子系统的硬件连接图。

## Slide 35
A15 A14 A13 A12 A11 A10 …. A2 A1 A0
0 000 0 0 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 FFF 0 0 0 1 1 1 …. 1 1 1
2 000 0 0 1 0 0 0 …. 0 0 0
3 FFF 0 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
4 000 0 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
4 FFF 0 1 0 0 1 1 …. 1 1 1
6 000 0 1 1 0 0 0 …. 0 0 0
7 FFF 0 1 1 1 1 1 …. 1 1 1
8 000 1 0 0 0 0 0 …. 0 0 0
9 FFF 1 0 0 1 1 1 …. 1 1 1
Y0
Y1
Y2
主存地址空间分布
Y4
Y3

## Slide 36
问题：图中，32位CPU内存空间按8位编址，还是按32位编址？

## Slide 37: 高速存储器
解决问题：弥补CPU与主存速度上的差异。
从存储器角度，解决问题的有效途径：
  主存采用更高速的技术来缩短存储器的读出时间，或加长存储器的字长；
  采用并行操作的多端口存储器；
  在CPU和主存之间加入一个高速缓冲存储器（Cache），以缩短读出时间；
  在每个存储器周期中存取几个字（多体交叉存储）。

## Slide 38: 高速存储器
一、双端口存储器
二、多体交叉存储器

## Slide 39
同一个存储体具有两套相互独立的读写控制电路，地址寄存器ARL、ARR和数据寄存器DRL、DRR。
图3.28 双端口存储器框图
ARL
DRL
读写电路L
译码器L
存 储 体
译码器R
DRR
读写电路R
ARR
判别逻辑
AB
AB
DB
DB
CB
CB
一、双端口存储器

## Slide 40: 一、双端口存储器
特点：同一个存储器具有两组相互独立的读写控制线路，允许两个独立的CPU或控制器同时异步地访问存储单元，是一种高速工作的存储器。其最大的特点是存储数据共享。
结构特点：具有左右两个端口，每一个端口都有自己的片选控制信号和输出使能控制信号。
访问冲突：当左端口和右端口的地址不相同时，在两个端口上同时进行读写操作，不会发生冲突。若左、右端口同时访问相同的存储单元，则会发生读写冲突。
解决方法：判断逻辑决定对哪个端口优先进行读写操作，而暂时关闭另一个被延迟的端口，即置其忙信号BUSY#=0。

## Slide 41: 1、无冲突的读写控制
（1）读操作
CE#=L，R/W#=H，OE#=L，读出数据送DR。
（2）写操作
CE#=L，R/W#=L，OE#=H，DR的数据写入存储器。
当访问的两个地址码不相同时，在两个端口上均可进行读/写操作。

## Slide 42: 2、有冲突的读写控制
当两个端口试图在同一时间内访问同一存储单元时发生冲突。
解决方法：
当两个端口同时存取存储器同一存储单元时，便发生读写冲突。为解决此问题，特设置了BUSY#标志。
由片上的判断逻辑决定对哪个端口优先进行读写操作，延迟另一端口的读写（BUSY#=L）。
1.CE判断:如果地址匹配且在CE之前有效，片上的控制逻辑在CEL和CER之间进行判断来选择端口。
2.地址有效判断:如果CE在地址匹配之前变低，片上的控制逻辑在左、右地址间进行判断来选择端口。

## Slide 43
2K×16位双端口存储器IDT7133的逻辑框图

## Slide 44
1)地址先出现: CE使能顺序判断

## Slide 45
2)CE先使能: 地址优先顺序判断

## Slide 46: 3、双端口存储器的应用
① 实现CPU与DMA（或IOP）同时访问内存。
② 在多机系统中，实现彼此间的信息交换。
③ 为运算器的两个输入端并行提供数据
④ 双端口结构的Cache，可同时与CPU和主存交换信息。

## Slide 47: 二、多体交叉存储器
特点：通过改进主存的组织方式，在不改变存储器存取周期的情况下，提高存储器的带宽。
结构特点：多体交叉存储器由M个的存储体（或称存储模块）组成，每个存储体有相同的容量和存取速度，又有各自独立的地址寄存器、地址译码器、读写电路和驱动电路。
编址方法：交叉编址，即任何两个相邻地址的物理单元不属于同一个存储体，一般在相邻的存储体中；同一个存储体内的地址都是不连续的。

## Slide 48: 顺序编址

## Slide 49
模块板容量：16KB，板内地址码 A13~A0
（1） 顺序方式
A15A14 经译码产生选板信号。
特点：只需要一套电路 （AR，DR和读/写控制）
带宽仅为 ，T－存储周期
0
1
2
…
16383
16384
16385
16386
…
32767
32768
32769
32770
…
49151
49152
49153
49154
…
65535
模块号
15
14
13
0
数据寄存器
DB (8位)
图3.29 顺序方式
内存地址
M1
M0
M2
M3

## Slide 50: 交叉编址

## Slide 51: (2)交叉方式
模m交叉编址（m=2n，n为正整数）
AMj＝m×i＋j
字
AR0
0
4
…
4i+0
AR1
1
5
…
4i+1
AR2
2
6
…
4i+2
AR3
3
7
…
4i+3
模块号
15
2
1
0
内存地址
AB
…
…
…
…
65532
65533
65534
65535
M1
M2
M3
M0
DR0
DR1
DR2
DR3
DB（8位）
图3.30 交叉方式
i＝0,1…（L－1）是单模块的单元顺序号；
j＝0,1…（m－1）是模块的编号。
特点：
①连续的存储单元依次 分布在相邻模块内。
②用硬件的冗余换取速度。

## Slide 52
①由“存控”部件将CPU或IOP送来的访内地址送到相应模块的地址寄存器MARj 。
②启动存储器模块进行读/写。
工作过程：

## Slide 53: 二、多体交叉存储器
访问：CPU同时送出的M个地址，只要他们分属于M个存储体，访问就不会冲突；由存储器控制部件控制它们分时使用数据总线进行信息传递。
适合采用流水线方式并行存取，虽然每个存储体的存储周期没变，但是当CPU连续访问一个字块时，可以大大提高存储器的带宽。

## Slide 55: 3、多模块存储器工作的时间关系
(1) 等间隔时间启动
式中：T——存储周期
称为交叉存取度
交叉存储器要求模块数必须大于或等于m,确保再次启动某模块时,前次操作已完成.
3-28.swf

## Slide 56: (2)理想情况下，交叉存储器读取m个字所需时间
其中，T 为存储周期， τ 总线传送周期。
由于t1< t2 ,交叉存储器的带宽确实大大提高了。.
顺序方式： t2 ＝mT

## Slide 57
【解】顺序存储器和交叉存储器连续读出m=4个字的信息总量：
q＝64位×4＝256位
① 顺序方式和交叉方式读出4个字所需时间分别是
t1 ＝mT=4×200＝800（ns）
t2 ＝T+(m－1) τ ＝200＋3×50＝350（ns）
② 顺序方式和交叉方式的带宽分别是
B1 ＝q/ t1 ＝256÷（800×10－9）＝32×107 （位/秒）
B2 ＝q/ t2 ＝256÷（350×10－9）＝73×107 （位/秒）
【例】 设存储器容量为32字，字长64位，模块数m=4，分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期=200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期 τ =50ns。问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少?

## Slide 58
DRAM交叉存储器示例
3-29.swf

## Slide 59: 主存中的数据组织.pdf

## Slide 60
The End !